## Slide 1
TEHNOLOGII INTERNET
ARHITECTURĂ INTERNET MULTI-AS CU
BGP, OSPF, VLAN-URI,
SERVICII ȘI SECURITATE
Student: Ișfan Ștefan
Master - Fizică aplicată în tehnologii smart și comunicații (Anul al II-lea)
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Facultatea de Fizică
Anul universitar: 2025-2026

## Slide 2
DE CE EXISTĂ
ACEASTĂ REȚEA?
  Triada CIA: Confidențialitate, integritate, disponibilitate
  Necesitatea protecției resurselor IT și a serviciilor
  Nevoia de redundanță și politici de dirijare avansate
  Vizual: diagramă CIA (triunghi sau tabel simplu)
TEHNOLOGII INTERNET

## Slide 3
TOPOLOGIA
COMPLETĂ
TEHNOLOGII INTERNET

## Slide 4
TEHNOLOGII INTERNET
IP ADDRESSING
  Rețea pentru eficiență maximă
  Separare clară a domeniilor de broadcast
  Regulile de bază pentru adresele IP private
  Gateway-uri unice pe fiecare segment
Segment | Rețea | Gateway | Utilizare
ISP ↔ CompA | 10.0.1.0/30 | 10.0.1.1 (ISP) 10.0.1.2 (Border) | Link eBGP
ISP ↔ CompB | 10.0.2.0/30 | 10.0.2.1 (ISP) 10.0.2.2 (Border) | Link eBGP
CompA Border ↔ Core | 192.168.100.0/30 | 192.168.100.1 (Border) 192.168.100.2 (Core) | Link iBGP/OSPF
VLAN 10 (Admin) | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | Utilizatori privilegiați
VLAN 20 (Servers) | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 | DNS, Web, DHCP
VLAN 30 (Users) | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 | Utilizatori obișnuiți
CompB LAN | 172.16.1.0/24 | 172.16.1.1 | Rețea internă simplă

## Slide 5
NEXT SLIDE
TEHNOLOGII INTERNET
EBGP - PROTOCOLUL INTERNETULUI

## Slide 6
TEHNOLOGII INTERNET
OSPF
  State: FULL → sincronizare totală
  Rutele către ISP sunt în OSPF
  Metricile arată topologia logică
  Baza pentru redundanță viitoare

## Slide 7
TEHNOLOGII INTERNET
VLAN
Configurație Switch (CompA-SW1)
Conexiune către Router
  Securitate prin izolare broadcast
  Politici de acces diferite per VLAN
  Flexibilitate în reorganizare
  Reducerea domeniului de broadcast
  Securitate prin izolare
  Management flexibil
  Politici de acces granular

## Slide 8
TEHNOLOGII INTERNET
ROUTER-ON-A-STICK
  1 port fizic → 3 interfețe logice
  Fiecare VLAN are gateway propriu
  DHCP pentru relay între VLAN-uri
  Toate interfețele sunt UP/UP (funcționale)

## Slide 9
TEHNOLOGII INTERNET
DNS
1. Configurare
2. Testare
3. Aplicație reală

## Slide 10
TEHNOLOGII INTERNET
WEB SERVER

## Slide 11
TEHNOLOGII INTERNET
DHCP

## Slide 12
TEHNOLOGII INTERNET
TESTARE (CONECTIVITATE)
Ping: 0% pachete pierdute
Traceroute: 5 hops prin 3 AS-uri
PC-Admin → VLAN 10 → CompA-Core → CompA-Border → ISP → CompB-Border → PC-CompB1

## Slide 13
TEHNOLOGII INTERNET
SIMULATION MODE

## Slide 14
TEHNOLOGII INTERNET
SECURITATE
  VLAN Isolation (Nivelul 2): Separare fizică a domeniilor de broadcast
  ACL Filtering (Nivelul 3): Control granular pe baza de IP
  Defense in Depth: Multiplii straturi de securitate

## Slide 15
CONCLUZII
  Arhitectură multi-AS cu BGP pentru rutare între sisteme autonome
  OSPF pentru rutare internă rapidă și scalabilă
  Segmentare rețea prin VLAN-uri și router-on-a-stick
  Servicii integrate: DNS, HTTP, DHCP
  Conectivitate completă validată între toate nodurile
TEHNOLOGII INTERNET
Realizări:
Perspective:
  Extensii viitoare: firewall, redundanță BGP, IPv6
  Fundație solidă pentru implementări reale enterprise

## Slide 16
VĂ MULȚUMESC!
TEHNOLOGII INTERNET